Сборка стеллажа начинается с формирования боковых фрагментов. Для сборки бокового фрагмента берем две стойки и соединяем между собой с помощью связи малой 2 штук и связи большой 1 штука , закрепив болтами М8*70, вкладышем и гайками М8. Собираем два боковых фрагмента.

Разместить боковые фрагменты в там , где планируется разместить стеллаж , предварительно закрепив на них кронштейны на необходимой высоте при помощи болтов М8*40 и гаек М8.(на отдельный стеллаж кронштейн 04, на наращиваемый кронштейн 05)

Держа боковые фрагменты в вертикальном положении на кронштейны уложить балки пазом вверх и закрепить болтами М8*15 и гайками М8.