Сборка торгового стеллажа начинается с соединения опоры плоской с балкой. (Опора вставляется в перфорацию балки и подбивается до жесткого соединения деревянным молотком). Таким образом собираются две опорные балки. Снизу вверх на балки крепятся панели задние , формируется задняя стенка.

Под низ балки укладывается пятка и с помощью винтовых опор стеллаж выравнивается по горизонтали и вертикали.

От задней стенки на опору плоскую укладываются полки задняя 100у, задняя 200у (может заменяться на две полки 100у) , передняя 200п , формируется базовая полка.

На нужной высоте устанавливаются кронштейны длиной 300 (400, 500) мм , на них укладываются полки 100у, 200у, 200п.( для формирования полки 300мм – 100у и 200п , для формирования полки 400 мм – 200у( или две полки 100у) и 200п, для формирования полки 500 мм – 100у , 200у( или две полки 100у) и 200п.

Низ основания закрывается плинтусом.

В аналогичной последовательности собираются угловые и островные стеллажи.